Q8 BT headset

инструкция по эксплуатации

Внимание: Длительное воздействие большой громкости может повредить слух. Чтобы избежать травм, установите громкость на самый низкий комфортный уровень. Если вы чувствуете звон в ушах или голоса звучат приглушенно, прекратите пользоваться гарнитурой. Избегайте увеличения громкости, чтобы блокировать шумное окружение. Ваши уши могут адаптироваться к слишком высокой громкости, и это может привести к необратимому повреждению слуха без какого-либо заметного дискомфорта.

●● Ознакомьтесь с местными законами, касающимися использования сотового телефона / гарнитуры во время эксплуатации автомобиля.

●● Не погружайте какую-либо часть этого устройства в воду.

●● Пластиковые пакеты и мелкие детали могут вызвать удушье при попадании внутрь. Держите их подальше от маленьких детей и домашних животных.

●● Используйте только шнуры питания, входящие в комплект поставки данного изделия.

●● Избегайте температур, превышающих 60°С (это приведет к отказу оборудования)

- Органы управления

|  |  | Регул.громкости / |
| --- | --- | --- |
|  |  | Переключ. песен |
| PTT/ |  | Индикатор |
|  |  | Разъем зарядки |
|  | PTT/ | PTT/ |
|  |  | Питание вкл.выкл |
|  |  | Call /Play/Pause |

1

- Как носить гарнитуру

  - Поверните микрофонный» стержень» в вертикальной дирекции.

- Вставьте гарнитуру в ухо и убедитесь, что она хорошо прилегает.

③ Установите нужное положение «микрофонного стержня».

- Начало работы

3.1 Спаривание с Anytone и/или сотовым телефоном

- Нажмите и держите [ PTT/  ] кнопку, чтобы включить гарнитуру, индикатор будет моргать красно-синим цветом – это режим сопряжения.

- Переведите Anytone (телефон) в режим сканирования гарнитуры.

Действия в Anytone: "Menu" >> "Bluetooth" >> "BT On/Off" >> "Bluetooth On", затем "Menu" >> "Bluetooth" >>" BT Pairing Seek BT", станция перейдет в режим поиска bluetooth гарнитуры. Гарнитура имеет имя Q8.

- В списке найденных устройств выберите "Q8"для сопряжения, после успешного сопряжения индикатор на гарнитуре будет моргать синим цветом.

2

3.2 Мультиподключение: к Anytone и сотовому телефону

Гарнитура позволяет выполнить подключение к радиостанции и телефону одновременно.

- Выполните сопряжение с Anytone.

- Разорвите соединение с AnyTone (disconnect).

③ Выполните сопряжение с состовым телефоном.

④ Включите bluetooth в Anytone и телефоне, гарнитура подключится как к радиостанции, так и к мобильному телефону.

Сначала убедитесь, что гарнитура подключилась к Anytone, в противном случае функция PTT на гарнитуре (для радиостанции) не будет работать.

3.3 Осуществление вызова или прием вызова

Использование в Anytone

Когда гарнитура подключена к радиостанции, то при нажатии кнопки

- PTT/  ] будет осуществлена передачи или прием вызова, повторное нажатие  [ PTT/  ] прервет передачу или прием.

Внимание: Функция PTT работает только в радиостанции Anytone, и не будет работать в других радиостанциях.

Использование в телефоне

- Для ручного приема/отклонения входящего вызова.

При поступлении вызова нажмите кнопку  ,чтобы ответить на звонок или нажмите и удерживайте кнопку  для отклонения вызова (сброс).

  - голосовой прием / сброс входящего вызова

При поступлении входящего звонка, можно сказать "YES" для приема или  "NO" для отклонения вызова.

Примечание: Эта функция может не работать в особо шумных условиях

- Повтор последнего звонка

Дважды быстро нажмите кнопку  .

3.4 Музыкальный плеер пауза / изменение громкости / переключение песен

- Пауза при прослушивании: нажмите кнопку  для паузы, для возобновления прослушивания нажмите ее еще раз.

- Регулировка громкости: при прослушивании нажмите и держите кнопки  для изменения громкости.

- Для переключения трека: при прослушивании нажимайте кратко кнопки  для выбора предыдущего или следующего трека.

3

3.5 Переключение языка уведомлений

Выключите гарнитуру, дважды нажмите кнопки вместе [ PTT/  ] и + , гарнитура будет воспроизводить приглашения на разных языках, отпустите кнопки, когда вы услышите нужный вам язык.

- Зарядка гарнитуры

Когда питание низкое, гарнитура издает звуковой сигнал "didi" с интервалом в 5 минут, после 4 звуковых сигналов "didi" она напомнит вам о "выключении питания", пожалуйста, зарядите гарнитуру вовремя.

Во время зарядки индикатор светится красным светом. Когда гарнитура полностью заряжена, индикатор будет светиться синим.

Примечание: Чтобы избежать глубокой разрядки аккумулятора, убедитесь, что вы заряжаете гарнитуру не реже одного раза в месяц, даже если вы ею не пользуетесь.

- Спецификации:

●●  Bluetooth 5.0

●●  Hi-Fi SBC, MP3, ACC, Digital audio decode

●● S3D enhanced stereo (high quality, Hi-Fi, enhanced digital stereo)
 ●● Распознавание голоса для ответа на вызов или отклонения
●● Голосовой набор (нужна поддержка мобильного телефона)

●● Широкополосная голосовая связь CVC и узкополосная голосовая связь с подавлением ветра

●●  Позволяет подключить 2 устройства

●● Поддерживаемые профили: AVRCP, HFP V1.6(Wideband Speech), HSP 1.2, mobilephone

●●  Параметры зарядного устройства: 5V DC - 180mA

●● Рабочая температура: 32°F - 104°F (0 - 40°C)

●●  Температура хранения: 32°F - 104°F (0 - 40°C)

●●  Температура зарядки: 32°F - 104°F (0 - 40°C)

A2.200508

4