AT-779UV

1. ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

AT-779UV имеет элегантный вид и прочный корпус. Эргономичная передняя панель в сочетании с интуитивно понятным меню обеспечивает легкий доступ и управление расширенными функциями. Этот любительский мобильный трансивер специально разработан для водителей и преследует философию инноваций и практичности. Основные возможности:

♦ 500 каналов памяти с идентификацией редактируемым именем;

♦ VOX функция

♦ Подавление шумов

♦ 1.44 дюйма цветной TFT дисплей

♦ Применены материалы самого высокого качества и самые передовые

технологические решения для эффективного охлаждения усилителя

2. АКСЕССУАРЫ

2.1 Стандартные

PPT

779UV	V/M

MIC

MAIN	     VOL

MON	FUN

Трансивер	Манипулятор	Скоба крепежная

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 3.1 Передняя панель

| VFO/Memory перекл. | LCD | Вверх |
| --- | --- | --- |
| Главное VFO | Down LED |

| 779UV | V/M |  |
| --- | --- | --- |
| MIC |  |  |
|  | MAIN | VOL |
|  | MON | FUN |

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1 Вкл./выкл. питания

- Чтобы включить, поверните ручку громкости по часовой стрелке, на экране появится приветствие и звуковое сопровождение включения.

- Для выключения поверните ручку громкости против часовой стрелки до щелчка.

4.2 Установка громкости

Вращение по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой - уменьшает.

4.3 Переключение между Main Channel и Sub Channel

Нажатие на манипуляторе кнопки  C(main) ,либо на станции     будет пере-

ключать между main channel и sub channel. Верхний левый угол дисплея показывает главный канал (A или В).

PPT

|  |  |  | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SC4 | Q |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| T |  | AN | L | M |
|  | O |  |  |  | I |
|  |  | 7 |  |  |  | C |
| F | T |  |  |  |  |
| UA |  |  |  | TO |  |
| N |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  | N2 |  |
|  | S | 5 |  | E |  |
|  |  | U8 | LK |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| /B |  | B |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  | R |  | I3 |  |
|  |  |  |  |  | K |  |
|  |  | R | 6 |  | P |  |
| M |  | P9 | EV |  |  |  |
| AC |  | T |  |  |  |  |
| IN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M |  |
| I |  | LA | POW |  | O |  |
| D |  |  | 0 | N |  |
| LD | M |  |  |  |  |

V/M

MAIN

VOL

MON	FUN

- Каналов Функция VOX  Подавление шумов

Инструкция

по эксплуатации

Qixiang Electon Science & Technoloyg Co.,Ltd.

www.anyradio.ru

мощности и долговременной его работы;

♦ Профессиональный и любительский режимы для разного применения;

♦ CTCSS, DCS, DTMF, 2Tone, 5Tone – установка на каждый канал;

♦ Скрамблер: 11 фиксированных групп + собственный код;

♦ Контроль яркости дисплея;

♦ Функция блокировки как манипулятора, так и основного блока;

♦ Функция компандера;

♦ Тонально-частотные импульсы;

Версии:

Для Европы : рабочие частоты 144-146 Мгц ,430-440 МГц (согласно директиве “RED 2014/53/EU”).

Для США :  согласно Part 95E и Part 15B FCC правил.

Частоты смотрите в таблице.

| Канал N | Частота | Канал N | Частота | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TX/RX |  | RX | TX |
| 1 | 462.5625 | 15 | 462.5500 | 462.5500 |
|  |  |  |  | 467.5500(Repeater) |
| 2 | 462.5875 | 16 | 462.5750 | 462.5750 |
|  |  |  |  | 467.5750(Repeater) |
| 3 | 462.6125 | 17 | 462.6000 | 462.6000 |
|  |  |  |  | 467.6000(Repeater) |
| 4 | 462.6375 | 18 | 462.6250 | 462.6250 |
|  |  |  |  | 467.6250(Repeater) |
| 5 | 462.6625 | 19 | 462.6500 | 462.65000 |
|  |  |  |  | 467.6750(Repeater) |
| 6 | 462.6875 | 20 | 462.6750 | 462.675 |
|  |  |  |  | 467.6750(Repeater) |
| 7 | 462.7125 | 21 | 462.7000 | 462.7000 |
|  |  |  |  | 467.7000(Repeater) |
|  |  | 22 | 462.7250 | 462.7250 |
|  |  |  |  | 467.7250(Repeater) |

| Винты крепления | прокладки | Предохранитель(10A 250V) |
| --- | --- | --- |

Саморезы	Шайбы	Мануал

2.2 Опции

Динамик внешний

PC кабель	Антенна в авто

Монитор

Программирование/ Манипулятор порт

3.2 Задняя панель

3.3 Манипулятор

|  |  | MIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTT | PPT | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | SQL | TONE | SKIP | MON |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 0 |
|  |  | SCAN | BLK | REV | POW |
|  |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | TOT | SUB | RPT | LAM |
|  |  | A | B | C | D |
|  |  | FUN | V/M | MAIN | DIL |

Меню

Вкл./выкл./Громкость

Антенна 	Выход на динамик

Up /Down кнопка

Микрофон

Индикатор

Клавиатура

4.4 Выбор канала

- На манипуляторе     кн. или на станции    кн. переключит станцию в канальный режим, нажмите【UP】/【DN】кн. или на станции       /    кн.  для переключения каналов вверх или вниз.

- В канальном режиме можно нажать 3 цифры для прямого вызова нужного канала (например: ввести 001 для выбора канала1).

4.5 Установка частоты (только для EU версии)

- На клавиатуре: в VFO режиме, просто ввести нужную частоту . Например, требуется 145.125 МГц, нажимаем 1, 4, 5, 1, 2, 5, если надо 145 МГц, просто нажать 1, 4, 5. Ввод неподдерживаемой частоты будет игнорирован.

- Изменение шага: в VFO режиме на манипуляторе нажимаем【UP】/【DN】или на станции  /  для изменения частоты согласно установленного шага.

Шаг программируется с компьютера от 2.5 KГц до 50KГц.

4.5 Сохранение канала

В режиме ожидания, нажать кн., на дисплее в углу появится “Func”, затем нажать【UP】, на дисплее появится Save to XXX, теперь кнопками【UP】/【DN】 вы- бираем канал и жмем удерживая  для сохранения выбранной частоты.

» XXX отражает канал, если на дисплее “Null” то это значит, что текущий канал свободен.

4.6 Удаление канала

- В канальном режиме, нажмите кн. затем кн.【DN】на дисплее появится “Delete XXX” и частота, кнопками.【UP】/【DN】выбираем канал для удаления, затем жмем и держим кн.【# LAM】для удаления выбранного канала.

» XXX отражает номер канала, на ЖК-дисплее отображается “Null " после удаления канала.

1

2

3

4

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.7 Прием

Выберите канал или частоту для приема сигнала, при слабом сигнале нажмите кн.

передней панели  или на манипуляторе , это отключит шумоподавление.

» Если индикатор LED и значок RX моргают, это значит, что станция принимает сигнал, но не может декодировать его. Подробнее см. CTCSS/ DCS CODE or Optional Signaling setup.

4.8 Передача

Нажать [PTT] и говорить в  микрофон. Станция начнет передавать, будет гореть красный индикатор на станции и на манипуляторе. Держите микрофон на неболь

шом расстоянии от источника звука, чтобы получить качественный сигнал в эфире.

4.9 Мониторинг частоты

В режиме ожидания, а манипуляторе нажатие кнопки  или на станции  выключит шумоподавление для прослушивания слабых сигналов.

4.10 Сигнал тревоги

Удерживать кн.  пока на экране не появится надпись ALARM. Эта функция и ее параметры программируются заранее в CPS.

4.11 Блокировка клавиатуры

Удерживать кн.  или кн , станция издаст бип, и на дисплее появится LOCK.

Можно отпустить кнопку, клавиатура заблокирована. Для разблокировки также жмем и удержи- ваем кн. или  до двойного бипа, и LOCK исчезнет с экрана.

4.12 Передача частотно-импульсного тона

Удержание PTT и [DN] будет передавать запрограммированный сигнал.

4.13 VFO сканирование и канальное сканирование

- VFO: в VFO режиме, на манипуляторе нажать кн. и  для старта. Если запрограм- мированы частоты PL1, PH1, PL2, PH2 (внизу списка каналов), VFO скан будет между PL1-PН1 и PL2-PH2.

- Канальное: нажать на манипуляторе кнопку       и затем кнопку      для старта. Канальное сканирование программируется в CPS на компьютере.

4.15 VOX управление

В ожидании, удерживать кн.【V/M 】до появления на экране VOX значка, повторить действие для выключения или перезагрузить станцию.

Внимание: Сначала установите значение уровня VOX согласно меню 26.

5

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Нажимаем кнопку  и затем цифровую кнопку для быстрого включения функции,

затем кн.【UP】/【DN】выбираем значение. Сохранение -【PTT】или .

Список функций

| N | Название | Комбинация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень шумоподавления | + |
| 2 | Сигналлинг | + |
| 3 | Скан сброс | + |
| 4 | Сканирование | + |
| 5 | Запрет передачи | + |
| 6 | Реверс частоты | + |
| 7 | Время на передачу | + |
| 8 | Sub канал вкл/выкл | + |
| 9 | Направление разноса | + |
| 10 | Меню функций | + |
| 11 | Выходная мощность | + |
| 12 | LCD яркость | + |
| 13 | DTMF код | + |

» In DTMF check mode

При выборе DTMF code, нажатие PTT отправит текущий DTMF code. Чтобы изме-

нить код,         надо нажать     ,а затем кнопку             для входа в редактирова-

ние, ввести DTMF code, нажать PTT для передачи и сохранения.

6

5. ФУНКЦИИ

5.1 На передней панели

- Нажать  для входа в главное меню.

- Нажимать  или  для выбора функции.

  - Нажимать  /   для изменения значения.

4. Нажать  или  для сохранения и выхода.

»	При установке DCS code,  переключает между позитив. и инверсными. значениями.

5.2 На манипуляторе

- Нажать кн., а затем кн.  для входа в меню.

- Нажимать  или  для выбора функции.

  - Нажимать кнопки【UP】/【DN】для изменения значения.

4. Нажать кн.  для сохранения и выхода.

»	При установке DCS code,  меняет позитивные и инверсные коды.

кнопка для выбора специальных DCS.

Список функций

| No. | Название | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX CTC/DCS | 67Hz~254.1Hz、000N~777I |
| 2 | RX CTC/DCS | 67Hz~254.1Hz、000N~777I |

- TX/RX CTC/DCS      67Hz~254.1Hz、000N~777I

- Сигналлинг              OFF、DTMF、2Tone、5Tone

| 5 | Режим Squelch | SQ、CT/DCS、Tone、C&T、C/T |
| --- | --- | --- |
| 6 | Шаг частоты | 2.5K~50K |
| 7 | Полоса | WIDE（25K）、NARROW（12.5K） |
| 8 | Реверс | ON、OFF |
| 9 | Talk around | ON、OFF |
| 10 | Разнос частот | 0~70MHz |

- Канал занят             LockOFF、REPEATER、BUSY

| 12 Имя канала | 0~z |
| --- | --- |

7

5. ФУНКЦИИ

| N | Название | Значение |
| --- | --- | --- |
| 13 | TX OFF | ON、OFF |
| 14 | Scrambler | 1~11、edit、OFF |
| 15 | Compander | ON、OFF |
| 16 | NC(Noise reduction) | ON、OFF |
| 17 | 5Tone | 1~100, Press PTT to transmit |
| 18 | 2Tone | 1~32, Press PTT to transmit |
| 19 | Вкл.Sub канала | FREQ、VOLT、OFF |
| 20 | Звук кнопок | ON、OFF |
| 21 | Время передачи | 1~30Min、OFF |
| 22 | DMTF transmit time | 50ms~500ms |
| 23 | Шумоподавление | OFF、1~9 |

- Scan pause time          5ST、10ST、15ST、2SP

| 25 | LCD яркость | 1~5 |
| --- | --- | --- |
| 26 | VOX уровень | OFF, 1-9 |
| 27 | VOX задержка | 0.5-5 Second |

- Tone burst frequency   1750Hz、2100Hz、1000Hz、1450Hz

| 29 | Вид канала на LCD | FREQ、CH、NAME |
| --- | --- | --- |
| 30 | Сброс | FACTORY？ INITIALIZE？ |

5.3 Сброс к заводским настройкам

Если станция неисправна из-за неправильной работы или настройки, эта функция вернет все настройки и каналы к заводским настройкам.

- На передней панели нажать  для входа в MENU.

- Нажимать  или  для выбора 27го пункта- Reset options.

- Выбираем кнопками  /  “FACTORY?”

- Нажать и держать  пока станция не перезагрузится.

После сброса все каналы и функции установятся по умолчанию.

»“INITIALIZE?”,это сбрасывает только значения функций к заводским.

8

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | ГЛАВНОЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | EU версия: TX/RX: | 144-146MHz , 430-440MHz |
| Диапазон частот | USA версия: TX1: 462.5625-462.7125MHz (5W) |
|  |  | TX2: 462.550-467.725MHz |
|  |  | RX: 136-174MHz , 400-480MHz |
| Шаг частоты | Europe версия: 25K (Широкая) 12.5K (Узкая) |
|  | USA версия: 12.5K |  |
| Количество каналов | 500 |  |
| Питание | DC 13.8V±15% |  |
| Шумоподавитель | Carrier/ CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF |
| Стабильность частоты | ±2.5ppm |  |
| Температура работы | -20℃ ~ +60℃ |  |
| Размеры (mm) | 124x101x36mm |  |
| Вес | 0.45kg (осн. блока) |  |
|  | Приемник |  |
|  | Широкая полоса |  | Узкая полоса |
| Чувствит. (12dB Sinad) | ≤ 0.25μV |  | ≤ 0.35μV |
| Избирательность по со- | ≥ 70dB |  | ≥ 60dB |
| седнему каналу |  |  |  |  |  |
| Аудиосигнал | +1~-3dB(0.3~3KHz) |  | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Шум и гул | ≥ 45dB |  | ≥ 40dB |
| Искажение | <3% |  |  |  |  |
| Выходная мощность | >2W@10% |  |
|  | ПЕРЕДАТЧИК |  |
|  | Широкая полоса |  | Узкая полоса |
| Мощность - EU версия | UHF>18W | VHF>20W |
| Мощность - USA версия | - |  |  | 462.5625-462.7125MHz (5W) |
|  |  |  |  | 462.550-467.725MHz (18W) |
| Модуляция | 16K0F3E |  | 11K0F3E |
| Подавление сосед.кан. | ≥ 70dB |  | ≥ 60dB |
| Шум и гул | ≥ 40dB |  | ≥ 36dB |
| Паразитное излучение | ≥ 60dB |  | ≥ 60dB |
| Аудиосигнал | +1~-3dB(0.3~3KHz) |  | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Искажение | ≤ 5% |  |
|  |  |  |  |  | A2.201014 |
|  |  | 9 |  |  |  |